OPIS TECHNICZNY

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie nawierzchni ul. Pilitowskiego w miejscowości Gołymin-Ośrodek.

2. NAZWA INWESTORA

Gmina Gołymin-Ośrodek

ul. Szosa Ciechanowska 8,

06-420 Gołymin Ośrodek

3.  ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt uwzględnia:

■ utwardzenie nawierzchni ulicy przy pomocy betonowych płyt ażurowych

■ wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego

4. STAN ISTNIEJĄCY TERENU

Obszar inwestycji stanowią tereny z zabudową jednorodzinną. Droga gminna ma charakter lokalny:

- droga żwirowa szer. ok. 5,0m

W pobliżu inwestycji przebiega napowietrzna linia energetyczna oraz wodociąg.

5. ZAJĘTOŚĆ TERENU 
Inwestycja będzie prowadzona na działkach:

nr 228/8; 226/4

6. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

6.1   GEOMETRIA

Projektowana droga przebiega po „starym śladzie”.  Zaprojektowano spadek daszkowy 2%.

6.2    KONSTRUKCJA

6.2.1   Jezdnia

- warstwa odcinająca z pospółki grub. 10 cm

- podbudowa z betonu C12/15 grub. 10 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem grub. 5 cm

- nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych typu „EKO” o wym. 60x40x8 cm                     z wypełnieniem szczelin żwirem 2/16mm

6.2.2   Pobocza

- warstwa tłucznia kamiennego o grub. 10cm

7. ODWODNIENIE

Wody opadowe z jezdni oraz poboczy będą odprowadzane tak jak w sposób dotychczasowy – do gruntu w granicach pasa drogowego. Planowana przebudowa nie wpłynie negatywnie na stosunki wodne na terenach sąsiednich.

8. ZIELEŃ

W obrębie inwestycji nie występują drzewa i krzewy kolidujące z planowaną przebudową drogi gminnej.

9. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Parametry istniejącej ulicy  pozostają bez zmian.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zwiększenia oddziaływania na środowisko.

12. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Remontowana jezdnia  została zlokalizowana w pasie drogowym zgodnie z § 3                             Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” i nie wykraczają poza granice działek drogowych objętych inwestycją.

W związku z powyższym, projektowane przedsięwzięcie budowlane nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie.